KWL 45 RSF

EcoVent Verso  - Rohbauset

zu dezentralem Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung

Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen,

Notwendige Kernbohrung: DN 200

Länge: 500 mm

Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum

Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase.

EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse

mit Gefälle für sichere Kondensatableitung.

Incl. 2-teiliger Edelstahl Fassadenblende

mit aufgeklebter Dichtung.

Maße: 		272 x 230 x 50 mm

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	3005

Typ: 		KWL 45 RSF

KWL 45 RSF-B

EcoVent Verso  - Rohbauset

zu dezentralem Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung

Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen,

Notwendige Kernbohrung: DN 200

Länge: 500 mm

Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum

Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase.

EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse

mit Gefälle für sichere Kondensatableitung.

Incl. 2-teiliger Edelstahl Fassadenblende mit Schutzlackierung

für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung

oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Inkl. aufgeklebter Dichtung.

Maße: 		272 x 230 x 50 mm

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	1963

Typ: 		KWL 45 RSF-B

KWL 45 RSF Lang

EcoVent Verso  - Rohbauset

zu dezentralem Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung

Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen,

Notwendige Kernbohrung: DN 200

Länge: 800 mm

Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum

Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase.

EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse

mit Gefälle für sichere Kondensatableitung.

Incl. 2-teiliger Edelstahl Fassadenblende

mit aufgeklebter Dichtung.

Maße: 		272 x 230 x 50 mm

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	3070

Typ: 		KWL 45 RSF Lang

KWL 45 RSF-LB

EcoVent Verso  - Rohbauset

zu dezentralem Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung

Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen,

Notwendige Kernbohrung: DN 200

Länge: 800 mm

Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum

Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase.

EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse

mit Gefälle für sichere Kondensatableitung.

Incl. 2-teiliger Edelstahl Fassadenblende mit Schutzlackierung

für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung

oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Inkl. aufgeklebter Dichtung.

Maße: 		272 x 230 x 50 mm

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	1955

Typ: 		KWL 45 RSF-LB

KWL EC 45

EcoVent Verso - Geräteeinheit,

dezentrales Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung

Bestehend aus keramischem Wärmeübertrager,

Strömungsgleichrichter, Insektenschutzgitter, EC-

Axialventilator mit Schutzgitter,

Auszugshilfe und EPP-Grundkörper.

Incl. verschließbarer Kunststoff-Design-Innenblende

mit integriertem Filter. (G3)

Maße:		230 x 230 x 40 mm

Technische Daten:

Wärmebereitstellungsgrad:	bis 88%

Betriebsarten:			WRG, Querlüftung, Zuluft

Luftleistung (Stufen):		14 / 24 / 32 / 37 / 45 m³/h

Spannungsversorgung:		12 V

Leistungsaufnahme: 		1,6 / 2,1 / 2,8 / 3,4 / 4,5 W

Schalldruck LPA dB(A):             	14 / 21 / 27 / 29 / 34 dB(A)

Wandstärke min.:       	300 mm

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	3011

Typ: 		KWL EC 45

KWL 45 STS-UP

EcoVent Verso  - Steuerungsset mit

Schaltnetzteil UP zu dezentralem Lüftungsgerät

mit Wärmerückgewinnung

Bestehend aus Bedienelement und Schaltnetzteil für

den Einbau in eine UP-Dose. (Tiefe: 61 mm)

Elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1.

Stromversorgung pro UP-Netzteil: Max. 6 Geräteeinheiten KWL EC 45.

Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches

Schaltnetzteil KWL 45 SNU (Art.Nr: 3008) erforderlich.

Ein Bedienelement steuert bis max. 8 Geräteeinheiten.

2-Tasten-Bedienung, 5 Lüftungsstufen,

3 Betriebsarten (WRG, Querlüftung, Zuluftbetrieb),

externer, potentialfreier Kontakt zur Aktivierung von:

Standby, Querlüftung, Zuluft- oder Partybetrieb.

Filterwechselanzeige, USB-Schnittstelle zur Konfiguration

über PC und Speicherung der Einstellungen, Einbindung

von Abluftventilatoren über das Erweiterungsmodul

KWL 45 EM (ArtNr.: 3012)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	3006

Typ: 		KWL 45 STS-UP

KWL 45 STS-HS

EcoVent Verso - Steuerungsset mit

Schaltnetzteil für Schaltschrank-Hutschiene

zu dezentralem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Bestehend aus Bedienelement (UP-Montage) und

Schaltnetzteil für den Schaltschrankeinbau (Hutschiene)

Elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1.

Stromversorgung pro HS-Netzteil: Max. 4 Geräteeinheiten KWL EC 45.

Bei mehr als 4 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches

Schaltnetzteil KWL 45 SNH (ArtNr.: 3001) erforderlich.

Das Bedienelement steuert bis max. 8 Geräteeinheiten.

2-Tasten-Bedienung für:

5 Lüftungsstufen, 3 Betriebsarten (WRG, Querlüftung,

Zuluftbetrieb), externer, potentialfreier Kontakt zur

Aktivierung von: Standby, Querlüftung, Zuluft- oder Partybetrieb.

Filterwechselanzeige, USB-Schnittstelle zur Konfiguration

über PC und Speicherung der Einstellungen, Einbindung

von Abluftventilatoren über das Erweiterungsmodul

KWL 45 EM (ArtNr.: 3012)

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	3007

Typ: 		KWL 45 STS-HS

KWL 45 EM

EcoVent Verso - Erweiterungsmodul

zur Nutzung des potentialfreien Kontakts

Ermöglicht den kombinierten Betrieb einer Abluftanlage, z. B.

nach DIN 18017, T3 mit den dezentralen Lüftungsgeräten

EcoVent Verso.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.: 	3012

Typ:		KWL 45 EM

KWL-APG

Gehäuse zur Aufputzmontage des EcoVent Verso

Bedienelements.

Maße: 		83 x 83 x 41 mm

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.: 	4270

Typ:		KWL-APG

KWL 45 SNU

Schaltnetzteil UP zur Erweiterung des

Steuerungssets KWL 45 STS-UP auf bis zu

8 Geräteeinheiten des EcoVent Verso

Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz,

Ausgang: 12 V DC / 1,9 A.

Ausgangsspannung nach SELV Schutzklasse III

Elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.: 	3008

Typ:		KWL 45 SNU

KWL 45 SNH

Schaltnetzteil Hutschiene

zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-HS

auf bis zu 8 Geräteeinheiten des EcoVent Verso.

Eingang: 230 V AC, 50/60 Hz,

Ausgang: 12 V DC / 1,5 A bei Montage im

Verteilerkasten (2 TE)

Ausgangsspannung nach SELV Schutzklasse III

Elektrische Sicherheit nach DIN EN 60335-1.

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.: 	3001

Typ:		KWL 45 SNH

ELF-KWL 45/3/3

Ersatzfilterset zu EcoVent Verso KWL EC 45

Best. aus 2 Stck. G3-Filter

Fabrikat:	Helios

Art.-Nr.: 	3069

Typ:		ELF-KWL 45/3/3