Artikel-Suche:  Strg + F  (  ArtikelNr. eingeben

FRS-R 51

Flexibles Lüftungsrohr, oval, 51 x 114 mm

Kunststoff-Wellrohr aus PE-HD Neumaterial

in gütegesicherter Qualität, antistatisch behandelt

hohe Flexibilität (Biegeradius horizontal 300 mm,

vertikal 200 mm).

Zweischichtiger Aufbau: Außen PE gewellt,

innen glattwandiger PE-Schlauch

Außenmaße: 51 x 114 mm,

Für Volumenströme bis 30 m^3/h.

VE = 1 Bund zu 20 lfdm.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3850

Typ: FRS-R 51

FRS-VD 51

flexpipe-plus Hygiene-Rohrverschlussdeckel

für Ovalrohr FRS-R 51

Material: PE

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3866

Typ: FRS-VD 51

FRS-VDS 75

flexpipe-plus Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung

für Rundrohr Durchmesser 75 mm,

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3855

Typ: FRS-VDS 75

FRS-VDS 51

flexpipe-plus Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung

für Ovalrohr 51 x 114 mm,

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3856

Typ: FRS-VDS 51

FRS-DR 75

Flexpipe-plus Dichtungsring

zum Aufziehen auf das flexpipe-plus Ovalrohr

zur Verbindung an den Formteilen.

VPE: 10 Stück.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3864

Typ: FRS-DR 51

FRS-FK

flexpipe-plus Fixierklammer

Zur schnellen, wieder lösbaren und ausreißsicheren

Fixierung der flexpipe-plus Rohre (rund und oval)

und Stutzenverschluss-Deckel an den Formteilen

und Verbindungsstellen.

Material: PE

VPE: 10 Stck.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3854

Typ: FRS-FK

FRS-VM 51

flexpipe-plus Verbindungsmuffe

zum luftdichten Verbinden von zwei flexpipe-plus

Ovalrohren FRS-R 51.

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3862

Typ:FRS-VM 51

FRS-BH 51

flexpipe-plus Bogen, 90°, horizontal

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3863

Typ:FRS-BV 51

FRS-BV 51

flexpipe-plus Bogen, 90°, vertikal

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3859

Typ: FRS-BV 51

FRS- FRS-ÜG 51-75

flexpipe-plus Übergangsstück, horizontal

Zur Verbindung von Rundrohr FRS-R 75

mit Ovalrohr FRS-R 51.

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3861

Typ: FRS-ÜG 51-75

FRS-ÜV 51-75

flexpipe-plus Übergangsstück, 90°, vertikal

Zur Verbindung von Rundrohr FRS-R 75

mit Ovalrohr FRS-R 51.

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3861

Typ: FRS-ÜV 51-75

FRS-DWK 2-75/125

flexpipe-plus Decken-/Wandkasten

für die Anbindung von max. 2 Rundrohren FRS-R 75.

Einkürzbarer Stutzen mit cm-Angaben für den

Anschluss von Zu-/Abluftventilen DN 125.

Inkl. Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung NW 75

und DN 125 (je 1 Stck.)

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3857

Typ: FRS-DWK 2-75/125

FRS-DWK 2-51/125

flexpipe-plus Decken-/Wandkasten

für die Anbindung von max. 2 Ovalrohren FRS-R 51.

Einkürzbarer Stutzen mit cm-Angaben für den

Anschluss von Zu-/Abluftventilen DN 125.

Inkl. Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung 51 mm

und DN 125 (je 1 Stck.)

Mit integrierten Befestigungslaschen,

inkl. Fixierklammern FRS-FK (4 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3858

Typ: FRS-DWK 2-51/125

FRS-MBK 2-75

flexpipe-plus Multi-Bodenkasten

in robuster Blechausführung

für den Anschluss von max. 2 Rundrohren FRS-R 75.

Geeignet für den Verguss in der Betondecke.

Inkl. Bau-Schutzdeckel zur Vermeidung von Schmutzeintrag

auf der Baustelle.

Inkl. 2 Einzelstutzen FRS-ES 75 rund,

1 Stck. Stutzendeckel FRS-VDS 75 und

4 Stck. Fixierklammern FRS-FK.

Material: Verzinktes Stahlblech, korrosionsfest

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3872

Typ: FRS-MBK 2-75

FRS-MBK 2-51

flexpipe-plus Multi-Bodenkasten

in robuster Blechausführung. Für den Anschluss

von max. 2 Ovalrohren FRS-R 51.

Geeignet für den Verguss in der Betondecke.

Inkl. Bau-Schutzdeckel zur Vermeidung von Schmutzeintrag

auf der Baustelle.

Inkl. 2 Einzelstutzen FRS-ES 51 rund

1 Stck. Stutzendeckel FRS-VDS 51 und

4 Stck. Fixierklammern FRS-FK.

Material: Verzinktes Stahlblech, korrosionsfest

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3870

Typ: FRS-MBK 2-51

FRS-BGS 1

flexpipe-plus Bodengitter-Set aus Edelstahl

für Multi-Bodenkasten FRS-MBK 2-75 / FRS-MBK 2-51.

Set bestehend aus:

Einbaurahmen mit Höhen- und Neigungsverstellung

zum Einpassen in den Fußbodenaufbau.

Luftmengenregulierung und Sichtschutz-/Filtermatte

Durchtrittfestes Design-Bodengitter aus Edelstahl

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3878

Typ: FRS-BGS 1

FRS-ES 75

flexpipe-plus Bajonett-Einzelstutzen

Zum Anschluß des Rundrohrs FRS-R 75 am

Verteiler- oder Multi-Bodenkasten.

Mit integrierter Dichtung.

Inkl. Fixierklammern FRS-FK (2 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3852

Typ: FRS-ES 75

FRS-ES 51

flexpipe-plus Bajonett-Einzelstutzen

Zum Anschluß des Ovalrohrs FRS-R 51 am

Verteiler- oder Multi-Bodenkasten.

Mit integrierter Dichtung.

Inkl. Fixierklammern FRS-FK (2 Stck.)

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3851

Typ: FRS-ES 51

FRS-VDB

flexpipe-plus Bajonett-Verschlussdeckel.

Zum Verschließen von nicht genutzten Öffnungen

am Verteiler- oder Multi-Bodenkasten.

Mit integrierter Dichtung.

Material: Polypropylen, schlagzäh modifiziert

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3853

Typ: FRS-VDB

FRS-MVK 4+1-75/125

flexpipe-plus Multi-Verteilerkasten für den

universellen Einbau in oder auf der Rohbetondecke,

oder als bodenstehender Etagenverteiler.

Befestigung mit beiliegenden Montagewinkeln.

10 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 5 runde Lüftungsrohre

FRS-R 75 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Rohranschluss DN 125 optional horizontal oder vertikal

möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

2 Stck. Montagewinkel, verstellbar

5 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

5 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

10 Stck. Fixierklammern

1 Stck. Verschlussdeckel DN 125 für nicht genutzten Anschluss

1 Stck. Anschlussnippel DN 125, Stahlblech, inkl. Dichtung

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

Material Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3843

Typ: FRS-MVK 4+1-75/125

FRS-MVK 4+1-51/125

flexpipe-plus Multi-Verteilerkasten für den

universellen Einbau auf der Rohbetondecke,

oder als bodenstehender Etagenverteiler.

Befestigung mit beiliegenden Montagewinkeln.

10 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 5 ovale Lüftungsrohre

FRS-R 51 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Rohranschluss DN 125 optional horizontal oder vertikal

möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

2 Stck. Montagewinkel, verstellbar

5 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, oval

5 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 51 mm, inkl. Dichtung

10 Stck. Fixierklammern

1 Stck. Verschlussdeckel DN 125 für nicht genutzten Anschluss

1 Stck. Anschlussnippel DN 125, Stahlblech, inkl. Dichtung

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

Material Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3841

Typ: FRS-MVK 4+1-51/125

FRS-VK 10-75/160

flexpipe-plus Verteilerkasten zum Anschluss

von bis zu 10 runden Lüftungsrohren DN 75.

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

20 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 10 runde Lüftungsrohre

FRS-R 75 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Montage der Stutzen ist waagrecht, senkrecht oder

in Kombination möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

10 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

10 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

4 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

20 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3847

Typ: FRS-VK 10-75/160

FRS-VK 10-51/160

flexpipe-plus Verteilerkasten zum Anschluss

von bis zu 10 ovalen Lüftungsrohren 51 x 114 mm.

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

20 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 10 ovale Lüftungsrohre

FRS-R 51 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Montage der Stutzen ist waagrecht, senkrecht oder

in Kombination möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

10 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, oval

10 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

4 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 51 mm, inkl. Dichtung

20 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3849

Typ: FRS-VK 10-51/160

FRS-VK 15-75/180

flexpipe-plus Verteilerkasten zum Anschluss

von bis zu 15 runden Lüftungsrohren DN 75.

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

30 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 15 runde Lüftungsrohre

FRS-R 75 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Montage der Stutzen ist waagrecht, senkrecht oder

in Kombination möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

15 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

15 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

4 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

30 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3848

Typ: FRS-VK 15-75/180

FRS-FVK 6-75/125

flexpipe-plus Verteilerkasten „Flach“, zum Anschluss

von bis zu 6 runden Lüftungsrohren FRS-R 75.

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

Inkl. 6 runde Bajonett-Einzelstutzen.

Mischbelegung mit ovalen Einzeltstutzen (FRS-ES 51) möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

6 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

6 Stck. Bajonett-Verschlussdeckel

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

12 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3845

Typ: FRS-FVK 6-75/125

FRS-VK 6-75/125

flexpipe-plus Verteilerkasten zum Anschluss

von bis zu 6 runden Lüftungsrohren FRS-R 75.

Mit schallabsorbierender, glattflächiger

Auskleidung der Innenseiten und großer Revisionsöffnung.

12 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 6 runde Lüftungsrohre

FRS-R 75 durch beiliegende Bajonett-Einzelstutzen.

Montage der Stutzen ist waagrecht, senkrecht oder

in Kombination möglich.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

6 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

12 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3846

Typ: FRS-VK 6-75/125

FRS-KVK 6-75/125 L

flexpipe-plus Kombi-Verteilerkasten zum Einsatz

bei angenzenden Ablufträumen.

2 x DN 100 für direktes Einsetzen der

Abluftventile DLV (nicht im Lieferumfang enthalten).

6 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 6 runde Lüftungsrohre FRS-R 75.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

6 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

12 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Zuluftanschluss links

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3873

Typ: FRS-KVK 6-75/125 L

FRS-KVK 6-75/125 R

flexpipe-plus Kombi-Verteilerkasten zum Einsatz bei angenzenden Ablufträumen.

2 x DN 100 für direktes Einsetzen der

Abluftventile DLV (nicht im Lieferumfang enthalten).

6 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 6 runde Lüftungsrohre FRS-R 75.

Set bestehend aus:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, korrosionsfest.

6 Stck. Bajonett-Einzelstutzen, rund

2 Stck. Stutzen-Verschlussdeckel 75 mm, inkl. Dichtung

12 Stck. Fixierklammern

Innenauskleidung: PU-Schaum, foliert.

Zuluftanschluss rechts

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 3874

Typ: FRS-KVK 6-75/125 R

FRS-R 75

Flexibles-Lüftungsrohr 75 mm

Kunststoff-Wellrohr aus PE-HD in gütege-

sicherter Qualität, geruchsneutral und

antistatisch behandelt, hohe Flexibili-

tät und Ringfestigkeit (S R24 > 31,5

kN/m^2). Durchmesser außen: 75 mm,

innen: 63 mm. Für Volumenströme bis 30

m^3/h.VE = 1 Bund zu 50 lfdm.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2913

Typ:FRS-R 75

______________________________________

FRS-VM 75

FlexPipe Verbingungsmuffe

Verbindungsmuffe zum luftdichten Ver-

binden von zwei flexiblen Lüftungsrohren

der Type FRS-R.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2914

Typ:FRS-VM 75

______________________________________

FRS-VD 75

FlexPipe Verschlussdeckel für

Verschlußdeckel aus Kunststoff zum

luftdichten Verschließen nicht genutzter

Anschlußstutzen.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2915

Typ:FRS-VD 75

______________________________________

FRS-DR 75

FlexPipe Dichtungsring

Dichtungsring für alle Elemente des

flexiblen Rohrsystems FRS. Wird an jeder

Verbindungsstelle benötigt. Gewährlei-

stet IP 66. Verpackungseinheit bestehend

aus 10 Stück.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2916

Typ:FRS-DR 75

______________________________________

FRS-B 75

FlexPipe Kurz-Bogen 90 Grad

Kurz-Bogen für kleine Rohrradien, aus

verzinktem Stahlblech, korrorsionsfest.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2994

Typ:FRS-B 75

______________________________________

FRS-BKGS 2-75

FlexPipe Bodenkasten-Set,

Bodenkasten-Set bestehend aus:

1 Stück Bodenkasten für Gitteranschluß

DN 160 mit zwei Anschlüssen NW 63 bzw.

75. Aus verzinktem Stahlblech,

korrosionsfrei.

1 Stück Bodengitter aus gebürstetem

Edelstahl und einstellbaren Volumen-

strom.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9992

Typ:FRS-BKGS 2-75

______________________________________

FRS-WDS 2-75

FlexPipe Wanddurchführungs-

Wanddurchführungs-Set bestehend aus:

1 Stück Wanddurchführung für Wandauslaß

200 x 50 mm und zwei Anschlüssen NW 63

bzw. 75.

1 Stück Wandauslaß in weiß

Beide Teile aus verzinktem Stahlblech,

korrosionsfrei.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9994

Typ:FRS-WDS 2-75

______________________________________

FRS-WBS 2-75

FlexPipe Winkelbogen-Set,

Winkelbogen-Set bestehend aus:

1 Stück Winkelbogen für Wandauslaß 200 x

50 mm und zwei Anschlüssen NW 63 bzw.

75.

1 Stück Wandauslaß in weiß

Beide Teile aus verzinktem Stahlblech,

korrosionsfrei.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9996

Typ:FRS-WBS 2-75

______________________________________

FRS-RP 75

FlexPipe Rohbaupaket DN 75

FlexPipe Rohbau-Paket DN 75 bestehend

aus: 3 Bund à 50 lfd. m flexibles Lüft-

ungsrohr DN 75 (FRS-R 75),  2  Vertei-

lerkästen mit je 10 Anschlüssen DN 75

und ein Anschluss DN 160 (FRS-VK 10-75/

160), 8  Deckenkästen zum Anschluss von

Zu- oder Abluftventilen  DN 125 (FRS-DKV

2-75/125), 7 Kurz-Bögen 90° für kleine

Biegeradien (FRS-B 75), 7 Verbindungs-

muffen (FRS-VM 75), 4 Pack Dichtringe à

10 Stck. (FRS-DR 75),  10 Verschluss-

deckel aus Kunststoff zum luftdichten

Verschließen nicht genutzter Anschluss-

stutzen (FRS-VD 75), 1 Rolle

Kaltschrumpfband (15 lfd. m).

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9397

Typ:FRS-RP 75

______________________________________