IsoPipe Rohr mit Muffe DN 125

2000 mm lang

IsoPipe-Lüftungsrohr mit Steckmuffe, aus dampfdichtem

und antistatischem EPP (expandiertes Polypropylen).

Schwer entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80 Grad C.

Mittels Messer einfach einkürzbar.

Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9406

Typ:IP 125/2000

______________________________________

IsoPipe 45 Grad Bogen mit

Muffe

IsoPipe 45°-Bogen mit Steckmuffe, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP (expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2. Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Monta-

ge.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9399

Typ:IP-B 125/45

______________________________________

IsoPipe 90 Grad Bogen mit

Muffe

IsoPipe 90°-Bogen mit Steckmuffe, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP (expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2. Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9398

Typ:IP-B 125/90

______________________________________

Befestigungsschelle

IsoPipe-Rorhschelle zur Befestigung der

IsoPipe-Rohrleitungen DN 125

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9395

Typ:IP-S 125

______________________________________

IsoPipe Verbindungsmuffe

DN 125/125

IsoPipe-Verbindungsmuffe, aus dampf-

dichtem und antistatischem EPP (expan-

dierbares Polypropylen). Schwer ent-

flammbar nach Brandklasse B2. Förder-mitteltemperatur von -25 bis +80 Grad C.

Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9394

Typ:IP-MU 125

______________________________________

Anschluß-RZ für Sole-Erdwärme-

tauscher von DN 180auf DN 125

Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung

von zwei Rohrstücken unterschiedlicher

Durchmesser.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9360

Typ:IP-ARZ 180/125

______________________________________

Anschluß-RZ für Luft-

Erdwärmetauscher DN 200 auf

Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung

von zwei Rohrstücken unterschiedlicher

Durchmesser.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	9359

Typ:		IP-ARZ 200/125

______________________________________

Anschluß-RZ für Verteiler-

kasten von DN 160 auf DN 125

Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung

von zwei Rohrstücken unterschiedlicher

Durchmesser.

Fabrikat: 	Helios

Art.-Nr.: 	9358

Typ:		IP-ARZ 160/125

______________________________________

IP-FKB 125  Fassaden-Kombiblende

Anschl. DN125

Fassadenkombiblende zum Anschluß von

Außen- und Fortluftleitungen DN 125,

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2689

Typ:IP-FKG 125