IP-FKB 180

Fassaden-Kombiblende

Anschluß DN180

Fassadenkombiblende zum Anschluß von

Außen- und Fortluftleitungen DN 180

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2695

Typ:IP-FKB 180

______________________________________

IP-S 180

Befestigungsschelle

IsoPipe-Rorhschelle zur Befestigung der

IsoPipe-Rohrleitungen DN 180

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9421

Typ:IP-S 180

______________________________________

IP 180/2000

IsoPipe Rohr mit Innenverbinder DN 180

IsoPipe-Lüftungsrohr mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen).

Schwer entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Mittels Messer einfach einkürz-

bar. Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9448

Typ:IP 180/2000

______________________________________

IP-B 180/45

IsoPipe 45 Grad Bogen mit

IsoPipe 45°-Bogen mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Monta-

ge.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9450

Typ:IP-B 180/45

______________________________________

IP-B 180/90

IsoPipe 90 Grad Bogen mit

IsoPipe 90°-Bogen mit Innenverbinder, aus

dampfdichtem und antistatischem EPP

(expandierbares Polypropylen). Schwer

entflammbar nach Brandklasse B2.

Fördermitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C. Einfache und zeitsparende Monta-

ge.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9452

Typ:IP-B 180/90

______________________________________

IP-IV 180

IsoPipe Innenverbinder

IsoPipe-Innenverbinder, aus dampf-

dichtem und antistatischem EPP (expan-

dierbares Polypropylen). Schwer ent-

flammbar nach Brandklasse B2.

Förder-mitteltemperatur von -25 bis +80

Grad C.

Einfache und zeitsparende Montage.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9454

Typ:IP-IV 180

______________________________________