KWL EC 60 Eco

Geräteeinheit mit

3-stufenschalter in Fassade integriert

Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für

die Be- u. Entlüftung von Einzelräumen.

Aluminium-Plattenwärmetauscher mit

Wirkungsgrad von über 70%.

Modernste EC Motoren mit höchstem Wirk-

ungsgrad für extrem niedrigen Energie-

verbrauch.

Geräteeinheit mit 3 Leistungsstufen

und Innenfassade aus hochwertigen

Kunststoff.

Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit

2 hocheffizienten, stromsparenden

Gleichstrom-EC-Ventilatoren, mit

Fliegenschutzgitter. Großflächiger Alu-

minium-Plattenwärmetauscher mit einem

Wirkungsgrad von über 70 %. Zwei

effiziente Luftfilter aus elektrostat-

ischem Material der Klasse G4 im Zu-

und Abluftstrom garantieren beste Luft-

reinheit. Optional ist zuluftseitig ein

Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446)

einsetzbar. Das Kondensat wird direkt

über die Außenabdeckung inkl. Abtropf-

blech ins Freie abgeleitet.

Leistungsregelung erfolgt über das in

der  Innenfassade integrierte

Bedienelement (3 Lüfterstufen).

Technische Daten:

Förderleistung der

einzelnen Stufen:          17/30/60 m3/h

Wärmerückgewinnung:             > 70%

Spannung/Frequenz:          230V/50Hz

Leistungsaufnahme:         3 bis 12,0 W

Geräuschpegel in 3m

Abstand gemessen:      18/22/30 dB(A)

Elektrische Zuleitung:  NYM-J 3x1,5 mm²

Gewicht:                           12 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9950

Typ: KWL EC 60 Eco

KWL EC 60 Pro

Geräteeinheit mit

Komfortbedienteil, Bedienelement BCU

Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für

die Be- u. Entlüftung von Einzelräumen.

Aluminium-Plattenwärmetauscher mit

Wirkungsgrad von über 70%.

Modernste EC Motoren mit höchstem Wirk-

ungsgrad für extrem niedrigen Energie-

verbrauch.

Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen

sowie Ab.- und Zuluftbetrieb und Innen-

fassade aus hochwertigen Kunststoff.

Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2

hocheffizienten, stromsparenden Gleich-

strom-EC-Ventilatoren, 2 elektrischen

Edelstahl- Außenverschlussklappen mit

Fliegenschutzgitter, schließen bei

Stillstandzeiten luftdicht nach außen

ab. Bei Spannungsunterbrechung wie z.B.

Stromausfall, öffnen die Klappen auto-

matisch. Großflächiger Aluminium-

Plattenwärmetauscher mit einem

Wirkungsgrad von über 70 %. Zwei

effiziente Luftfilter aus elektrostat-

ischem Material der Klasse G4 im Zu- und

Abluftstrom garantieren beste Luftrein-

heit. Optional ist zuluftseitig ein

Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446)

einsetzbar. Das Kondensat wird direkt

über die Außenabdeckung inkl. Abtropf-

blech ins Freie abgeleitet. Leistungs-

regelung durch mitgelieferten Bedien-

element KWL BCU inkl. Wochenzeitschalt-

uhr und umfangreichen Funktionen.

Technische Daten:

Förderleistung der

einzelnen Stufen:       17/30/45/60 m³/h

Wärmerückgewinnung:             > 70%

Spannung/Frequenz:          230V/50Hz

Leistungsaufnahme:         3 bis 14,0 W

Geräuschpegel in 3m

Abstand gemessen:   18/22/29/30 dB(A)

Elektrische Zuleitung:  NYM-J 3x1,5 mm²

Gewicht:                         12,5 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9951

Typ: KWL EC 60 PRO

KWL EC 60 PRO FF

Geräteeinheit mit

Komfortbedienteil, BCU u. Feuchtefühler

Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für

die Be- u. Entlüftung von Einzelräumen.

Aluminium-Plattenwärmetauscher mit

Wirkungsgrad von über 70%.

Modernste EC Motoren mit höchstem Wirk-

ungsgrad für extrem niedrigen Energie-

verbrauch.

Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen

sowie Ab.- und Zuluftbetrieb und Innen-

fassade aus hochwertigen Kunststoff.

Mit Feuchtefühler zur bedarfsgerechten

Ent.- bzw. Belüftung.

Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2

hocheffizienten, stromsparenden Gleich-

strom-EC-Ventilatoren, zwei elektrischen

Edelstahl- Außenverschlussklappen mit

Fliegenschutzgitter, schließen bei

Stillstandzeiten luftdicht nach außen

ab. Bei Spannungsunterbrechung wie z.B.

Stromausfall, öffnen die Klappen auto-

matisch. Großflächiger Aluminium-

Plattenwärmetauscher mit einem

Wirkungsgrad von über 70 %.

Zwei effiziente Luftfilter aus elektro-

statischem Material der Klasse G4 im

Zu- und Abluftstrom garantieren beste

Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig

ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr.

9446) einsetzbar. Das Kondensat wird

direkt über die Außenabdeckung inkl.

Abtropfblech ins Freie abgeleitet.

Leistungsregelung durch mitgelieferten

Bedienelement KWL BCU inkl. Wochenzeit-

schaltuhr und umfangreichen Funktionen.

Technische Daten:

Förderleistung der

einzelnen Stufen:       17/30/45/60 m³/h

Wärmerückgewinnung:             > 70%

Spannung/Frequenz:          230V/50Hz

Leistungsaufnahme:         3 bis 14,0 W

Geräuschpegel in 3m

Abstand gemessen:   18/22/29/30 dB(A)

Elektrische Zuleitung:  NYM-J 3x1,5 mm²

Gewicht:                         12,5 kg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9957

Typ: KWL EC 60 PRO FF

KWL 60 RS

Rohbauset zu KWL EC 60

Zur Montage des KWL EC 60 in

Außenwände bis Wandstärke 349 mm.

Set bestehend aus:

Wandhülse (EPP), zwei  Bau-

Schutzdeckel, Versteifungskreuz,

sowie einer Außenfassade aus Edelstahl.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 708

Typ: KWL 60 RS

KWL 60 RS-B

Rohbauset zu KWL EC 60

Zur Montage des KWL EC 60 in

Außenwände bis Wandstärke 349 mm.

Set bestehend aus:

Wandhülse (EPP), zwei  Bau-

Schutzdeckel, Versteifungskreuz,

sowie einer beschichteten

Edelstahl-Außenfassade mit Schutzlackierung

für den Einsatz in Umgebungen mit starker

Luftverschmutzung oder hoher

Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe)

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 1961

Typ: KWL 60 RS-B

KWL 60 WV

Wandhülsen-Verlängerung

Für Wandstärken von 349 mm bis 571 mm.

Es können bis zu zwei Verlängerungen

aufgesteckt und vor Ort angepasst werden.

Set bestehend aus:

Wandring 111 mm, 2 Stck. Trennsteg

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 884

Typ: KWL 60 WV

KWL 60 DR

V2A-Distanzrahmen für EC 60 Außenfassade

Bautiefe 100 mm.

Ermöglich den Einsatz bei Wandstärken

von 249 mm bis 349 mm. Durch abschneiden

der im Lieferumfang enthaltenen Wand-

hülse kann ggf. ein zu kurzes Rohbauset

ausgeglichen werden.

Set besteht aus:

Edelstahl-Rahmen, Kondensatablauf-

Verlängerung, Wandring, 2 Trennstege.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 888

Typ: KWL 60 DR

KWL 60 DR-B

V2A-Distanzrahmen für EC 60 Außenfassade

Bautiefe 100 mm.

Ermöglich den Einsatz bei Wandstärken

von 249 mm bis 349 mm. Durch abschneiden

der im Lieferumfang enthaltenen Wand-

hülse kann ggf. ein zu kurzes Rohbauset

ausgeglichen werden.

Set besteht aus:

Edelstahl-Rahmen mit Schutzlackierung

für den Einsatz in Umgebungen mit starker

Luftverschmutzung oder hoher

Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe),

Kondensatablauf-Verlängerung,

Wandring, 2 Trennstege.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 1962

Typ: KWL 60 DR-B

KWL 60 SG

Schutzgitter zu Außenfassade

2 Stück

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9978

Typ: KWL 60 SG

KWL 60 SG-B

Schutzgitter zu Außenfassade,

lackiert für den Einsatz in Umgebungen

mit starker Luftverschmutzung oder hoher

Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe),

Set bestehend aus:

2 Stück

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 9976

Typ: KWL 60 SG-B