LEWT-Bausatz

Kompletter Luft-Erdwärmetauscher-Bausatz

bestehend aus den Liefersets EWT-E+M,

EWT-S+F und EWT-A.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2977

Typ:LEWT-Bausatz

______________________________________

LEWT-S+F

Steuerung und Formteile

Zur selbsttätigen Steuerung der Außen-

luft-Ansaugung über das Erdkollektorrohr

oder direkt über den Außenbereich in Ab-

hängigkeit der vom Thermostat gemessenen

Außentemperatur. Temperaturbereich für

Direktansaugung individuell am Thermo-

stat einstellbar, manuelle Wahl der ge-

wünschten Betriebsart. Set bestehend aus

Bypassklappe NW 200 mit Stellmotor 230

V, Kreuzstück mit Reinigungsöffnung,

Kondensatsammler und Siphon, Regenab-

weisgitter RAG für die Direktansaugung,

2-Stufen-Thermostat und Steuerung mit

Doppelwechselschalter.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2990

Typ:LEWT-S+F

______________________________________

LEWT-E+M

Erdkollektor-Rohr 2 x 25 m,

Flexibles, außen gewelltes und innen

glattes Erdkollektorrohr aus geruchsneu-

tralem Polyethylen mit geringem Luftwi-

derstand, dadurch einfach zu reinigen

und kaum zur Verschmutzung neigend. Lie-

ferung als Bund mit 2x25 lfd. inkl.

besan-

deter Mauerdurchführung aus Polypropylen

und Profildichtringen zum Anschluß an

Außenluft-Ansaugsäule.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2991

Typ:LEWT-E+M

______________________________________

LEWT-A

Außenluft-Ansaugsäule mit Kegelfilter

der Klasse G3 verhindert das Eindringen

von Kleintieren, Insekten und Verun-

reinigungen. Die Verbindung zwischen

Ansaugsäule und Erdkollektorrohr erfolgt

durch einfaches Aufstecken. Befestigung

mittels Trageplatte aus Beton mit Be-

wehrungseinlage oder Betonsockel vor

Ort. Alle Teile aus rostfreiem Edel-

stahl.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2992

Typ:LEWT-A

______________________________________

LEWT-MU

Verbindungsmuffe DN 200 als

zusätzliche Verbindungsmuffe

inklusive 2 Stück Dichtringen.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2971

Typ:LEWT-MU

______________________________________

ELF-LEWT-A

Ersatz-Luftfilter

Filtereinsatz der Klasse G2 für den Ein-

satz in der Außenluftansaugsäule EWT-A.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2975

Typ:ELF-LEWT-A

_____________________________________