SEWT-Bausatz

Kompletter Sole-Erdwärmetauscherbausatz

bestehend aus den Liefersets SEWT-W,

SEWT-H, SEWT-E.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2564

Typ:SEWT-Bausatz

______________________________________

SEWT-W

Wärmetauschermodul aus doppelwandig

isolierten und weiß pulverbeschichtetem

Gehäuse mit Kondensatwanne und Ablauf-

anschuss ½ Zoll,Filter G3 als Vorfilter

in Einschubschienen sowie Siphon für

eingebaute Kondensatwanne ½ Zoll x 15mm.

Luftanschluss DN 180 als Rohrstutzen

mit Dichtung. Filteraustausch ohne

Werkzeug möglich. Mit beiliegenden

Montagewinkeln zur Wand- oder

Deckenmontage geeignet.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2565

Typ:SEWT-W

______________________________________

SEWT-H

Hydraulikbaugruppe mit Umwälzpumpe,

Absperr- und Entleerventile und Thermo-

meter, komplett isoliert. Anschlüsse

¾ Zoll IG. Komplett mit Membran-Ausdeh-

nungsgefäß 12 l mit Schnellanschluss-

verschraubung ¾ Zoll, Elektrische

Steuerung mit Thermostatmodul mit 2

Sollwerten, Betriebsschalter und

Klemmkasten.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2566

Typ:SEWT-H

______________________________________

SEWT-E

Erdreichverlegeset mit Kollektorrohr

aus PE-HD DN 32x1,9 mm als Ring mit

100 m Rohr, Anschlussverschraubungen

aus PE-HD DN 32 x 1Zoll AG und Ethylen-

glykol-Frostschutzmittel im 20-l

Kanister, ausreichend für 1 Füllung aus

ca. 25% Glykol-Wassergemisch.

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2567

Typ:SEWT-E

______________________________________

ELF-SEWT-F

G3 Ersatzfilter zum SEWT-Wärmetauscher-

modul, VPE 3 Stück

Fabrikat: Helios

Art.-Nr.: 2568

Typ:ELF-SEWT-F

______________________________________